Oznámení výběrového řízení

Uzavřená výzva k podání nabídek pro zadávací řízení projektu Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020

Sběrný dvůr Košice

Zadávací podmínky

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: 	Obec Košice

IČ zadavatele: 	002 52 468

DIČ zadavatele: 	CZ 00252468

Právní forma:           obec

Adresa zadavatele:	 Košice 47, 391 17 Košice

Zadavatel není ve vztahu k této zakázce plátcem DPH

Kontaktní osoba zastupujícího zadavatele:

jméno: Jaromír Černý – starosta obce

mobil.: 602 578 222

e-mail: starosta@obeckosice.cz

Název zakázky: Sběrný dvůr Košice

Druh zakázky: Stavební práce

Předmět zakázky a jeho technická specifikace:

Předmětem zakázky je stavba nového sběrného dvora v obci Košice.

Technická specifikace

SO 01 Obytný kontejner

Bude situován v jihovýchodním rohu areálu o rozměru 6055x2435x2820 mm, sv. výška 2500 mm. Konstrukční systém objektu bude nehořlavý. Vnější stěny budou z profilovaného plechu, vnitřní stěny ze sádrokartonu. Podlaha bude z plechu a její horní plocha z cementotřískových desek s vrchní vrstvou z keramické dlažby. Celý objekt je mezi vnějšími a vnitřními stěnami izolován minerální vatou. Vnitřní členění kontejneru je na provozní místnost a hygienické zázemí pro obsluhu, které tvoří předsíň a kabinka WC s umyvadlem.

Kontejner bude osazen na asfaltovou plochu s výškovým vyrovnáním v rozích betonovými deskami se zakrytím prostoru od vrchu spodního rámu ke zpevněné ploše.

Vytápění kontejneru bude pomocí el. přímotopu. Hlavní přívod elektřiny do obytného kontejneru bude proveden kabelem CYKY 5Jx6. Objekt bude připojen na uzemnění dvěma zemnícími tyčemi o délce 2m ve vzdálenosti 2m od sebe a vzájemně propojenými vodičem 10mm. Spoje v zemi budou ošetřeny nátěrem proti korozi.

SO 02 Přístřešek pro kontejnery

Objekt bude z ocelové konstrukce složené z rámů o rozponu 6,4 m a rozteče modulu 4x3,4 m. Vnější půdorysné rozměry 13,8 x 6,6 m, světlá výška 2500 mm u okapu v severní části. Světlá výška pod vaznice střešní konstrukce bude 2,8÷2,5 m. Rámy budou kotveny do základových monolitických betonových patek. Podlaha bude zpevněna asfaltem v příčném spádu v návaznosti na SO 04 zpevněná plocha. Střecha bude pultová s trapézovým plechem ve spádu k podokapnímu žlabu se svislým svodem s volným výtokem na zpevněnou plochu.

Objekt bude chráněný hromosvodovým zařízením. Bude zřízena jímací soustava vodičem o průměru 8 mm (případně 6 mm) se čtyřmi svody připojenými na uzemnění tvořené uzemňovacím páskem 30x4 v základech. Kovové sloupy budou připojeny na strojený zemnič tvořený uzemňovacím páskem 30x4 v betonové směsi na dně výkopu pro základy. Na jímací soustavu se připojí všechny kovové hmoty na střeše.

SO 04 Zpevněná plocha

Stavba bude mít zpevněné plochy určené pro bezpečný a plynulý přístup i odjezd vozidel.

Předpokládá se provedení úpravy zpevněné plochy vjezdu mezi hlavní komunikací a vraty.

Hlavní zpevněná plocha se bude asfaltová. Od vrat ke stávajícím garážím a k obytnému kontejneru je navržen přístupový chodník ze zámkové dlažby.

Stávající terén bude před provedením asfaltové plochy upraven do požadovaného profilu.

Pro zaměstnance bude parkovací stání uvnitř areálu.

SO 05 Oplocení

Celý pozemek sběrného dvora bude oplocen. Nové oplocení bude v místě trasy stávajícího, pouze v části vjezdu do areálu se provede přesunutí vrat směrem do areálu. Budou osazena nová ocelová uzamykatelná vrata š. 6 m a vchodová branka š. 1 m. Nové oplocení bude z ocel. pozinkovaného poplastovaného pletiva v. 1,8 m, oka 50/50 mm, do ocelových poplastovaných sloupků osazených do prefa betonových patek.

SO 06 Odvodnění plochy

Odvodnění zpevněné plochy bude řešeno betonovými žlaby s odvodem přes vsakovací objekt do stávající jednotné kanalizace, která je zaústěna do otevřeného koryta potoka.

Na základě bilance srážkových vod je navržen vsakovací a retenční objekt podzemní s havarijním odtokem do stávající veřejné kanalizace, která po cca 25 m ústí do lokální vodoteče. Podzemní objekt navržen z plastových bloků z boku a z vrchu krytý geotextilií, na vtoku šachta usazovací, na odtoku šachta regulační.

SO 07 Přeložka kabelu NN

Ze stávající pojistkové skříně, která je osazena na hranicích objektu a volně přístupná bude přiveden nový kabel NAYY 4x16 v délce 40 m do stávajícího elektroměrového rozvaděče. Stávající elektroměrový rozvaděč s podružnou částí pro jističe je umístěný zvenku na provozní budově. Kabel bude uložen v celé své délce v kabelové rýze a ochranné trubce DN 40. Kabel bude uložen 100 cm hluboko a označen signální folií.

Technická dokumentace včetně výkazu výměr (slepého rozpočtu) je přikládána formou přílohy k této dokumentaci.

Případné materiály či výrobky jmenovitě uvedené ve výkazu výměr, resp. v položkovém rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, nejsou závazné, ale jsou uvedeny pro prezentaci určeného kvalitativního standardu.

# Předpokládaná hodnota zakázky  bez DPH:  4 400 tis. Kč

Způsob a kritéria hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost: nejnižší nabídková cena

Lhůta pro podání nabídky: nejpozději do: pátku 3. 1. 2020, 10: 00 hod

Místo pro podání nabídky: OÚ Košice 47, 391 17 Košice

Termín otevírání obálek s nabídkami:

Den: 3. 1. 2020

Čas: 10:00 hod.

Místo: OÚ Košice 47, 391 17 Košice

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotovení, v písemné formě, v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele vést v omyl.

Nabídka bude zaslána v uzavřené obálce s označením “Soutěž Sběrný dvůr Košice neotevírat“.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.

Účastník stanoví nabídkovou cenu na základě ocenění všech položek výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samotně DPH (sazba DPH 21 %) a nabídková cena včetně DPH.

Účastník má povinnost ocenit všechny položky výkazu výměr a zadavatel nepřipouští ocenění položek částkou 0,- Kč.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!

Doba a místo plnění zakázek:

Zahájení plnění zakázek: 1. 3. 2020

Ukončení plnění zakázek: nejpozději do 30. 11. 2020

Místo plnění: Parcely č. KN  796/3, 796/6, 796/7, 298 k. ú. Košice u Soběslavi

Požadavky na varianty nabídek:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Zadávání části zakázky:

Jednotlivé zakázky nejsou rozděleny na části.

Poskytování dodatečných informací:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím

podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před

uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

- Prokázání profesní způsobilosti

Doklad o oprávnění k podnikání uchazeče v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Požaduje se živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Prostá kopie výpisu z OR nebo prostá kopie ŽL.

- Prokázání základní způsobilosti dodavatele.

Základní způsobilost je třeba prokázat čestným prohlášením v rozsahu daném ustanovením § 74 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázkách v platném znění. Tento dokument bude podepsán všemi statutárními zástupci uchazeče o zakázku.

- Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je možné nahradit splnění základní a profesí způsobilosti tímto dokumentem ne starším 90 dnů. V tomto případě nepředkládá doklady požadované ve výše uvedeném bodě a), b),

- Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace

- uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů a údaje v něm zapsané musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

- Uchazeč může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Platební podmínky:

Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat předem zálohy

Způsob vystavení daňového dokladu:

Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 15 dnů po dodání a převzetí ucelené části nebo celého plnění jednotlivé zakázky.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Obchodní podmínky:

Veškeré závazné obchodní podmínky, jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace – Vzor Smlouvy o dílo. Na obchodních podmínkách zadavatel trvá.

Další podmínky:

Zadavatel si vymezuje právo zrušit toto zadávací řízení bez udání důvodu.

Technický dozor stavby si zabezpečí zadavatel a tato osoba jím pověřená, nesmí být propojená s dodavatelem stavby.

Další požadovaná dokumentace:

Návrh smlouvy o dílo

Přílohy zadávacích podmínek:(CD)

Výkaz výměr – slepý rozpočet

Technická dokumentace stavby

Vzor návrhu smlouvy o dílo

Vzor čestného prohlášení dle § 74

Vzor krycího listu nabídky

Košice 27.11.2019

…………………………………

Jaromír Černý – starosta obce

zadavatel